## Slide 1
상품 카탈로그

## Slide 2
스테이플
4단위
20GA. Crown Staple
목재용
사용타카
- 에어타카 422
- 베터리타카 BF30/422
사용용도
✽ ㄷ 자형 스테이플
✽ 목재-목재 작업용 타카핀
- 가구 작업
- 합판 / 석고보드 작업
- 인테리어
- 캐비닛 작업
상품특징
합판 및 석고보드 등 판재류 부착시 주로 사용합니다.
422(스테인레스 핀)
- 스테인레스 재질
- 녹방지 효과
- 사우나, 욕실 내장작업
주의사항
- 스테인레스 재질의 422핀 만 녹방지 효과 있음
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
사진
상품명 | 폭 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
406 | 4mm | 6mm | 10,000 | 30갑 | 422 BF30/422
408 |  | 8mm | 5,000 | 40갑 | 
410 |  | 10mm | 5,000 | 40갑 | 
413 |  | 13mm | 5,000 | 30갑 | 
416 |  | 16mm | 5,000 | 26갑 | 
419 |  | 19mm | 5,000 | 23갑 | 
422 |  | 22mm | 5,000 | 20갑 | 
422(스텐) |  | 22mm | 5,000 | 20갑 | 

## Slide 3
스테이플
7단위
20GA. Crown Staple
목재 / 알루미늄용
사용타카
- 에어타카 722
사용용도
✽ ㄷ 자형 스테이플
✽ 목재-목재 작업용 타카핀
✽ 목재-알루미늄 판재 작업시 사용
- 간판 프레임 작업
- 알루미늄 판재 작업
- 방송용 세트 작업
- 합판 접목 작업
- 목재에 각금, 우금 고정작업
- 샌드위치 판넬 위에 고정작업
상품특징
일반 ㄷ 자형 스테이플 보다 강도가 강하며
알루미늄 타카핀이라 부르기도 합니다.
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
사진
상품명 | 폭 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
710 | 7mm | 10mm | 5,000 | 20갑 | 722
716 |  | 16mm | 5,000 | 16갑 | 
722 |  | 22mm | 4,800 | 12갑 | 

## Slide 4
스테이플
8단위
16GA. Crown Staple
목재용
사용타카
- 에어타카 JNS45
사용용도
✽ ㄷ 자형 스테이플
✽ 목재-목재 작업용 타카핀
- 소파 틀 작업
- 포장 작업
- 파렛트 작업
- 산업용 가구 작업
- 건축판넬 작업
- 수출용 박스 작업
상품특징
소파 뼈대 작업 등 가구제작에 주로 사용되는
타카핀 입니다.
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
사진
상품명 | 폭 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
820 | 8mm | 20mm | 10,000 | 1갑 | JNS45
825 |  | 25mm | 10,000 | 1갑 | 
838 |  | 38mm | 10,000 | 1갑 | 
851 |  | 51mm | 10,000 | 1갑 | 

## Slide 5
스테이플
9단위
16GA. Crown Staple
목재용
사용타카
- 에어타카 S950/16
사용용도
✽ ㄷ 자형 스테이플
✽ 목재-목재 작업용 타카핀
- 소파 틀 작업
- 포장 작업
- 파렛트 작업
- 산업용 가구 작업
- 건축판넬 작업
- 수출용 박스 작업
상품특징
소파 뼈대 작업 등 가구제작에 주로 사용되는
타카핀 입니다.
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
사진
상품명 | 폭 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
920 | 9mm | 20mm | 10,150 | 2갑 | S950/16
925 |  | 25mm | 10,080 | 2갑 | 
938 |  | 38mm | 6,650 | 2갑 | 
951 |  | 51mm | 9,800 | 1갑 | 

## Slide 6
스테이플
10단위
20GA. Crown Staple
목재용
사용타카
- 에어타카 1013
- 에어타카 1022
사용용도
✽ ㄷ 자형 스테이플
✽ 목재-목재 작업용 타카핀
- 베니어 합판 작업
- 소파 작업
- 가구 작업
- 액자 작업
- 구두봉합 작업
- 천 부착 작업
- 현수막 작업
상품특징
부엌 및 사무용 가구, 천 부착 등 넓은 부위 타정에
많이 사용되는 타카핀 입니다.
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
사진
상품명 | 폭 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
1004 | 10mm | 4mm | 5,000 | 44갑 | 1013 (4~13mm) 1022 (6~22mm)
1005 |  | 5mm | 5,000 | 45갑 | 
1006 |  | 6mm | 5,000 | 40갑 | 
1008 |  | 8mm | 5,000 | 36갑 | 
1010 |  | 10mm | 5,000 | 32갑 | 
1013 |  | 13mm | 5,000 | 24갑 | 
1016 |  | 16mm | 5,000 | 20갑 | 
1019 |  | 19mm | 5,000 | 20갑 | 
1022 |  | 22mm | 5,000 | 16갑 | 

## Slide 7
스테이플
22단위
16GA. Crown Staple
목재용
사용타카
- 에어타카 TRS25B
사용용도
✽ ㄷ 자형 스테이플
✽ 목재-목재 작업용 타카핀
- 목재포장 작업
- 단열덮개 작업
- 가구프레임 작업
- 목조주택 트러스 작업
상품특징
일반적인 4단위, 10단위 스테이플보다 핀이 굵으며
스테이플 종류 가운데 가장 넓은 폭의 스테이플 입니다.
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
사진
상품명 | 폭 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
JB2213 | 22mm | 13mm | 10,000 | 1갑 | TRS25B
JB2217 |  | 17mm | 10,000 | 1갑 | 
JB2219 |  | 19mm | 10,000 | 1갑 | 
JB2227 |  | 27mm | 10,000 | 1갑 | 

## Slide 8
스테이플
H형 핸드타카핀
Crown Staple
목재용
사용타카
- 핸드타카 H형
사용용도
✽ ㄷ 자형 스테이플
- 일반 보수용 작업
- 천, 종이 고정 작업
상품특징
손타카라고도 불리며 H형(폭:12mm)과 R형(폭:10.5mm)
두가지 종류로 유통되고 있습니다.
제일타카에서 취급하고 있는 핸드타카 핀은 H형으로
과거에는 H형 R형 핸드타카가 별도로 유통되었으나
최근에는 두가지 모두 사용가능한 제품이 많이 있습니다.
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
사진
상품명 | 폭 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
H1206 | 12mm | 6mm | 10,000 | 10갑 | H타입 핸드타카
H1208 |  | 8mm | 10,000 | 10갑 | 
H1210 |  | 10mm | 10,000 | 10갑 | 
H1212 |  | 12mm | 10,000 | 10갑 | 

## Slide 9
F단위
18GA. Brad Nail
목재용
사용타카
- 에어타카 F30
- 에어타카 1850A
사용용도
✽ 1자형 핀
✽ 목재-목재 작업용 타카핀
- 문몰딩 작업
- 가구제작 작업
- 액자 작업
- 문, 창틀 작업
- 목재 아트월 작업
상품특징
인테리어 내장 목재를 고정하거나 연결할 때
주로 사용합니다.
F30(스테인레스 핀)
- 스테인레스 재질
- 녹방지 효과
- 사우나, 욕실 인테리어 작업
주의사항
- 스테인레스 재질의 F30핀 만 녹방지 효과 있음
사진
상품명 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
F10 | 10mm | 5,000 | 36갑 | F30 (10~30mm) 1850A (15~50mm)
F15 | 15mm | 5,000 | 30갑 | 
F20 | 20mm | 5,000 | 25갑 | 
F25 | 25mm | 5,000 | 20갑 | 
F30 | 30mm | 5,000 | 16갑 | 
F35 | 35mm | 5,000 | 12갑 | 
F40 | 40mm | 5,000 | 12갑 | 
F45 | 45mm | 5,000 | 12갑 | 
F50 | 50mm | 5,000 | 10갑 | 
F30(스텐) | 30mm | 5,000 | 16갑 | 
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
네일

## Slide 10
T단위
16GA Finish Nail
목재용
사용타카
- 에어타카 BN16/50
- 에어타카 BN16/57
- 에어타카 BN16/64
사용용도
✽ 1자형 핀
✽ 목재-목재 작업용 타카핀
- 인테리어 내장 작업
- 각목재 접합 작업
- 가구 작업
- 창문틀 작업
- 거울, 액자 작업
상품특징
DT핀에 비해 강도가 약한 못으로 각목재 접합 등에
주로 사용되는 타카핀 입니다.
T50(M)
기존의 T50핀보다 갑당 절반 수량의 포장 상품으로
핀 사용을 보다 효율적으로 할 수 있습니다.
사진
상품명 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
T30 | 30mm | 5,000 | 6갑 | BN16/50 (30~50mm) BN16/57 (30~57mm) BN16/64 (30~64mm)
T35 | 35mm | 5,000 | 6갑 | 
T40 | 40mm | 5,000 | 6갑 | 
T45 | 45mm | 5,000 | 6갑 | 
T50 | 50mm | 5,000 | 4갑 | 
T57 | 57mm | 5,000 | 4갑 | 
T64 | 64mm | 5,000 | 4갑 | 
T50(M) | 50mm | 2,500 | 12갑 | 
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
네일

## Slide 11
DT단위
14GA Finish Nail
목재용
사용타카
- 에어타카 CT64RS
- 에어타카 ST25R
사용용도
✽ 1자형 핀
✽ 목재-목재 작업용 타카핀
- 인테리어 내장 작업
- 각목재 접합 작업
- 몰딩 작업
상품특징
1자형 목재용 타카핀 가운데 가장 일반적으로 사용
되는 핀입니다.
사진
상품명 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
DT30 | 30mm | 3,000 | 6갑 | CT64RS (30~64mm) ST25R (30~64mm)
DT38 | 38mm | 3,000 | 6갑 | 
DT40 | 40mm | 3,000 | 6갑 | 
DT45 | 45mm | 3,000 | 6갑 | 
DT50 | 50mm | 3,000 | 4갑 | 
DT57 | 57mm | 3,000 | 4갑 | 
DT64 | 64mm | 3,000 | 4갑 | 
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
네일

## Slide 12
ST단위
14GA Concrete Nail
콘크리트용
사진
상품명 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
ST18 | 18mm | 1,000 | 10갑 | CT64RS (18~64mm) ST25R (18~64mm) ST64C (18~64mm)
ST25 | 25mm | 1,000 | 10갑 | 
ST32 | 32mm | 1,000 | 10갑 | 
ST38 | 38mm | 1,000 | 10갑 | 
ST45 | 45mm | 1,000 | 10갑 | 
ST50 | 50mm | 1,000 | 10갑 | 
ST57 | 57mm | 1,000 | 10갑 | 
ST64 | 64mm | 1,000 | 10갑 | 
HT64 | 64mm | 1,000 | 10갑 | 
사용타카
- 에어타카 CT64RS
- 에어타카 ST25R
- 에어타카 ST64C
사용용도
✽ 1자형 핀
✽ 목재-콘크리트 작업용 타카핀
- 콘크리트 대상 목재부착 작업
- 내, 외장 단열제 부착 작업
상품특징
- 각목재 또는 합판 등을 콘크리트 면에 고정할 때 사용합니다.
- 사용전 반드시 ST 못 사용조건표를 확인하시고
사용하시기 바랍니다.
- 콘크리트의 강도에 따라 타정시 박히는 깊이 차이가
발생할 수 있습니다.
- 아래의 경우 이외에는 ST핀 타정시 콘크리트 위에
목재를 반드시 대고 타정해야 하며 사용하는 목재의
두께에 맞춰 핀 길이를 조정하시기 바랍니다.
- HT64는 열처리가 되지않은 ST핀으로 인삼밭 작업등에 많이
사용되는 핀 입니다.
✽ 목재없이 사용가능한 경우
전용 피스톤셋이 장착 된 에어타카 ST25R 사용시
ST18, ST25만 사용가능
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
네일

## Slide 13
ST단위
14GA Concrete Nail
콘크리트용
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
네일

## Slide 14
사용타카
- 에어타카 CT64RS
- 에어타카 ST25R
- 에어타카 ST64C
사용용도
✽ 1자형 핀
✽ 콘크리트-목재 작업용 타카핀
- 콘크리트 대상 목재부착 작업
- 내, 외장 단열제 부착 작업
상품특징
- ST핀과 JST핀의 차이점은 핀의 접합방식의 차이이며
ST핀은 본드로, JST핀은 테이프로 핀을 접합합니다.
JST핀은 작업 후 핀 손실량이 적은 것이 장점입니다.
- 각목재 또는 합판 등을 콘크리트 면에 고정할 때 사용합니다.
- 사용전 반드시 ST 못 사용조건표를 확인하시고
사용하시기 바랍니다.
- 콘크리트의 강도에 따라 타정시 박히는 깊이 차이가
발생할 수 있습니다.
- 아래의 경우 이외에는 ST핀 타정시 콘크리트 위에
목재를 반드시 대고 타정해야 하며 사용하는 목재의
두께에 맞춰 핀 길이를 조정하시기 바랍니다.
✽ 목재없이 사용가능한 경우
전용 피스톤셋이 장착 된 에어타카 ST25R 사용시
JST18, JST25만 사용가능
사진
상품명 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
JST18 | 18mm | 1,000 | 10갑 | CT64RS (18~64mm) ST25R (18~64mm) ST64C (18~64mm)
JST25 | 25mm | 1,000 | 10갑 | 
JST32 | 32mm | 1,000 | 10갑 | 
JST38 | 38mm | 1,000 | 10갑 | 
JST45 | 45mm | 1,000 | 10갑 | 
JST50 | 50mm | 1,000 | 10갑 | 
JST57 | 57mm | 1,000 | 10갑 | 
JST64 | 64mm | 1,000 | 10갑 | 
JST단위
14GA Concrete Nail
콘크리트용
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
네일

## Slide 15
JST단위
14GA Concrete Nail
콘크리트용
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
네일

## Slide 16
FST단위
15GA Mini Concrete Nail
콘크리트용
사진
상품명 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
FST15 | 15mm | 1,500 | 10갑 | CS15/50
FST18 | 18mm | 1,500 | 10갑 | 
FST20 | 20mm | 1,500 | 10갑 | 
FST22 | 22mm | 1,500 | 10갑 | 
FST25 | 25mm | 1,500 | 10갑 | 
FST30 | 30mm | 1,500 | 10갑 | 
FST32 | 32mm | 1,500 | 10갑 | 
FST35 | 35mm | 1,500 | 10갑 | 
FST40 | 40mm | 1,500 | 10갑 | 
FST45 | 45mm | 1,500 | 10갑 | 
FST50 | 50mm | 1,500 | 10갑 | 
사용타카
- 에어타카 CS15/50
사용용도
✽ 1자형 핀
✽ 콘크리트-목재 작업용 타카핀
- 경량 몰딩 작업
- 걸레받이 고정 작업
- 문틀 고정 작업
상품특징
- 경량 철골 분야에서 스터드, 런너, 알루미늄 몰딩 등을
바닥이나 벽에 고정할 때 주로 사용합니다.
- 걸레받이 작업시 본드와 함께 사용하여 단단히 고정되게
해주는 역할을 합니다.
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
네일

## Slide 17
CS단위
Concrete Nail
콘크리트용
사진
상품명 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
CS2619 | 19mm | 2,000 | 4갑 | CS26/38 (16~38mm) CS26/38(S) (16~38mm) CS26/64 (19~64mm)
CS2622 | 22mm | 2,000 | 4갑 | 
CS2625 | 25mm | 2,000 | 4갑 | 
CS2632 | 32mm | 2,000 | 4갑 | 
CS2638 | 38mm | 2,000 | 4갑 | 
CS2645 | 45mm | 2,000 | 4갑 | 
CS2650 | 50mm | 2,000 | 4갑 | 
CS2657 | 57mm | 2,000 | 4갑 | 
CS2660 | 60mm | 2,000 | 4갑 | 
CS2664 | 64mm | 2,000 | 4갑 | 
CS3016(빔) | 16mm | 2,000 | 4갑 | 
사용타카
- 에어타카 CS26/38
- 에어타카 CS26/38(S)
- 에어타카 CS26/64
사용용도
✽ 1자형 핀
✽ 콘크리트-목재 작업용 타카핀
✽ 콘크리트-철판 작업용 타카핀
- 경량 철골 작업
상품특징
- 경량 칸막이 작업 등에 주로 사용합니다.
- 얇은 철판 및 목재를 콘크리트 면에 고정할 때 사용합니다.
- ST핀과 마찬가지로 32mm 이상 길이의 못은 콘크리트에 직
접 사용할 수 없습니다.
반드시 목재를 대고 사용하시기 바랍니다.
- CS3016(빔) 핀은 철판 전용 핀이며, 철판을 관통하는 것이
아닌 빔에 고정 만 되는 형식입니다.
- 철판 전용핀 외 다른 사이즈 못은 콘크리트에만 사용가능합니다.
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
네일

## Slide 18
6단위
23GA Headless Pin
목재용
사용타카
- 에어타카 630R
- 에어타카 640S
- 베터리타카 B635 (622핀 제외)
사용용도
✽ 1자형 핀
✽ 목재-목재 작업용 타카핀
- 몰딩 작업
- 가구마감 작업
- 고가구 작업
- 액자 작업
- 인테리어 작업
상품특징
못 머리가 없고 못 굵기가 매우 얇아 못자국이
거의 보이지 않습니다.
618, 625, 622, 630(스테인레스 핀)
- 스테인레스 재질
- 녹방지 효과
- 사우나, 욕실 인테리어 작업
주의사항
- 스테인레스 재질의 618, 625, 622, 630핀 만
녹방지 효과 있음
사진
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
네일

## Slide 19
6단위
23GA Headless Pin
목재용
상품명 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
610 | 10mm | 10,000 | 30갑 | 630R (12~30mm) 640S (12~40mm) B635 (12~30mm) *22mm 사용불가
612 | 12mm | 10,000 | 30갑 | 
615 | 15mm | 10,000 | 30갑 | 
618 | 18mm | 10,000 | 30갑 | 
622 | 22mm | 10,000 | 30갑 | 
625 | 25mm | 10,000 | 30갑 | 
630 | 30mm | 10,000 | 30갑 | 
635 | 35mm | 10,000 | 20갑 | 
640 | 40mm | 10,000 | 20갑 | 
618(스텐) | 18mm | 10,000 | 30갑 | 
622(스텐) | 22mm | 10,000 | 30갑 | 
625(스텐) | 25mm | 10,000 | 30갑 | 
630(스텐) | 30mm | 10,000 | 30갑 | 
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
네일

## Slide 20
코일네일못(플랫 타입)
Industrial Coil Nail
목재용
사진
사용타카
- 에어타카 JN55C
- 에어타카 JCN55
- 에어타카 JN70C
- 에어타카 JCN70
- 에어타카 JN80C
- 에어타카 JCN80
- 에어타카 JN100C
- 에어타카 JN65S
사용용도
✽ 1자형 핀
✽ 목재-목재 작업용 타카핀
- 팔레트 제작 작업
- 건축 판넬 작업
- 마루판 작업
- 목재 포장 작업
- 목재 드럼 작업
- 목조 주택 작업
상품특징
- 국내에서 유통되는 코일네일은 크게 플랫 타입, 돔 타입 두 가지로 유통됩니다.
- 플랫과 돔의 차이첨은 못 감김형태에서 차이가 있습니다.
플랫 타입 : 못 감김형태가 평평하게 되어 있음.
돔 타입 : 못 감김형태가 중심부분이 솟아있음.
- 제일타카 핀은 기본적으로 플랫 타입이며 돔 타입은 일부 품목만 취급하고 있습니다.
- 두 가지 타입 모두 작업하는데는 차이는 없습니다.
- 못은 꽈배기 형태의 SC, 민무늬 형태의 SM으로 나뉩니다.
- SC 못은 단단히 고정되어야 하는 작업에, SM은 작업 후 단기간 내에 분해가 필요한
작업에 주로 사용됩니다.
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
코일네일

## Slide 21
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
코일네일
타입 | 상품명 | 못직경 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
SC (스크류) SM (민무늬) | 2125 | Ø2.1 | 25 | 16,000 | 1 | JN55C (25~57mm) JCN55 (25~57mm) JN70C (45~70mm) JCN70 (45~70mm) JN80C (50~83mm) JCN80 (50~83mm) JN100C (65~100mm) JN65S (45~65mm)
 | 2132 |  | 32 | 16,000 | 1 | 
 | 2138 |  | 38 | 16,000 | 1 | 
 | 2145 |  | 45 | 16,000 | 1 | 
 | 2150 |  | 50 | 12,000 | 1 | 
 | 2345 | Ø2.3 | 45 | 9,000 | 1 | 
 | 2350 |  | 50 | 9,000 | 1 | 
 | 2357 |  | 57 | 9,000 | 1 | 
 | 2545 | Ø2.5 | 45 | 9,000 | 1 | 
 | 2550 |  | 50 | 9,000 | 1 | 
 | 2557 |  | 57 | 9,000 | 1 | 
 | 2565 |  | 65 | 9,000 | 1 | 
 | 2570 |  | 70 | 9,000 | 1 | 
 | 2965 | Ø2.9 | 65 | 9,000 | 1 | 
 | 2975 |  | 75 | 4,000 | 1 | 
 | 3183 | Ø3.1 | 83 | 4,000 | 1 | 
 | 3190 |  | 90 | 4,000 | 1 | 
 | 31100 |  | 100 | 2,250 | 1 | 
코일네일못(플랫 타입)
Industrial Coil Nail
목재용

## Slide 22
코일네일못(돔 타입)
Industrial Coil Nail
목재용
사진
사용타카
- 에어타카 JN50C
사용용도
✽ 1자형 핀
✽ 목재-목재 작업용 타카핀
- 팔레트 제작 작업
- 마루판 작업
- 목재 포장 작업
상품특징
- 국내에서 유통되는 코일네일은 크게 플랫 타입, 돔 타입
두 가지로 유통됩니다.
- 플랫과 돔의 차이첨은 못 감김형태에서 차이가 있습니다.
플랫 타입 : 못 감김형태가 평평하게 되어 있음.
돔 타입 : 못 감김형태가 중심부분이 솟아있음.
- 제일타카 핀은 기본적으로 플랫 타입이며 돔 타입은 일부 품목만
취급하고 있습니다.
- 두 가지 타입 모두 작업하는데는 차이는 없습니다.
- 못은 꽈배기 형태의 SC, 민무늬 형태의 SM으로 나뉩니다.
- SC 못은 단단히 고정되어야 하는 작업에, SM은 작업 후 단기간 내에
분해가 필요한 작업에 주로 사용됩니다.
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
코일네일
타입 | 상품명 | 못직경 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
SC (스크류) SM (민무늬) | 2132(D) | Ø2.1 | 32 | 16,000 | 1 | JN50C (27~50mm)
 | 2138(D) |  | 38 | 16,000 | 1 | 
 | 2145(D) |  | 45 | 16,000 | 1 | 
 | 2150(D) |  | 50 | 12,000 | 1 | 

## Slide 23
루핑네일못
Roofing Coil Nail
목재용
사진
사용타카
- 에어타카 JN45R
사용용도
✽ 1자형 핀
✽ 목재-목재 작업용 타카핀
- 지붕 싱글 작업
- 목상자 작업
- 목조 주택 작업
- 지붕널 고정 작업
상품특징
- 지붕 싱글 작업에 주로 사용하는 못입니다.
- 못 머리가 넓어 고정용으로 사용하는 못입니다.
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
코일네일
상품명 | 못직경 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
R3125 | Ø3.1 | 25 | 7,200 | 1 | JN45R (19~45mm)
R3132 |  | 32 | 7,200 | 1 | 
R3138 |  | 38 | 7,200 | 1 | 

## Slide 24
FAP단위
Siding Coil Nail
목재 / 철판용
사진
사용타카
- 에어타카 JN65S
사용용도
✽ 1자형 핀
✽ 목재-철판 작업용 타카핀
- 지붕 철판 작업
- 사이딩 작업
상품특징
- 데크 또는 합판 등을 철판 면에 고정할 때 사용합니다.
- 드릴로 구멍을 뚫고 피스못으로 체결하는 번거로운 작업을
한 작업으로 해결할 수 있습니다.
주의사항
- 철판 작업시 1.5mm 이하 철판작업만 가능합니다.
- 최초 체결상태에서 체결해제 후 재체결시 못의 결속력이
떨어질 수 있습니다.
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
코일네일
상품명 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
FAP27 | 27 | 6,000 | 1 | JN65S (27~65mm)
FAP32 | 32 | 6,000 | 1 | 
FAP38 | 38 | 6,000 | 1 | 

## Slide 25
스틱네일못
Framing Nail
목재용
사진
사용타카
- 에어타카 FN21/90
- 에어타카 JN21/90
- 에어타카 JAF130
- 에어타카 JAF160
사용용도
✽ 1자형 핀
✽ 목재-목재 작업용 타카핀
- 목조 주택 작업
- 건축 판넬 작업
- 목재 포장 작업
- 전선 드럼 작업
- 파렛트 작업
상품특징
- 스틱네일못은 도금 형태에 따라 아연도금(HDG) 전기도금(EG) 무도금(BRT)으로
구분됩니다.
- 아연도금(HDG) > 전기도금(EG) > 무도금(BRT) 순서로 도금 품질이 좋습니다.
- 제일타카 아연도금(HDG)은 오랜시간이 지나도 녹이 발생할 확률이 적습니다.
- 못은 꽈배기 형태의 SC, 민무늬 형태의 SM으로 나뉩니다.
- 꽈배기(SC) 못은 단단히 고정되어야 하는 작업에, 민무늬(SM)는 작업 후 단기간 내
분해가 필요한 작업에 주로 사용됩니다.
스틱네일
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품

## Slide 26
스틱네일못
Framing Nail
목재용
스틱네일
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
도금방식 | 형태 | 상품명 | 못직경 | 길이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
아연도금 (HDG) | 꽈배기 (SC) 민무늬 (SM) | 2950 | Ø2.9 | 50 | 2,000 | 1 | FN21/90 (50~90mm) JN21/90 (65~90mm) JAF130 Ø3.8 (83~130mm) JAF160 Ø4.6 (100~160mm)
 |  | 2965 |  | 65 | 2,000 | 1 | 
 |  | 3175 | Ø3.1 | 75 | 2,000 | 1 | 
 |  | 3183 |  | 83 | 2,000 | 1 | 
 |  | 3190 |  | 90 | 2,000 | 1 | 
무도금 (BRT) |  | 2950 | Ø2.9 | 50 | 2,000 | 1 | 
 |  | 2965 |  | 65 | 2,000 | 1 | 
 |  | 3175 | Ø3.1 | 75 | 2,000 | 1 | 
 |  | 3183 |  | 83 | 2,000 | 1 | 
 |  | 3190 |  | 90 | 2,000 | 1 | 
 | 민무늬 (SM) | 38110 | Ø3.8 | 110 | 1,800 | 1 | 
 |  | 38120 |  | 120 | 1,800 | 1 | 
 |  | 38130 |  | 130 | 1,700 | 1 | 
 |  | 38140 | Ø4.6 | 140 | 1,012 | 1 | 
 |  | 38150 |  | 150 | 1,012 | 1 | 
 |  | 38160 |  | 160 | 1,012 | 1 | 

## Slide 27
보온핀
Insulation Nail
콘크리트용
사진
사용타카
- 에어타카 IN100
- 에어타카 IN160
- 에어타카 IN220
사용용도
✽ 1자형 핀
✽ 콘크리트 작업용 타카핀
- 드라이비트 작업
- 내, 외장 단열제 작업
상품특징
- 플라스틱 케이스가 단열제를 받쳐주고 내부 콘크리트 못으로 고정하는 방식입니다.
- 단열제 두께와 동일한 길이의 플라스틱 핀을 사용해야 합니다.
예) 단열제 두께가 70mm 경우 IN70 핀을 사용해야 함
주의사항
- 천정작업에는 절대 사용해서는 안됩니다.
특수작업 못
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품

## Slide 28
인슐레이션 단위
Insulation Nail
콘크리트용
특수작업 못
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
상품명 | 길이 | 내부 핀 길이 | 단열제 두께 | 콘크리트 타정시 박히는 깊이 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
IN30 | 30 | 42mm | 30 | 20~22mm | 1,000 | 1 | IN100 (30~100mm) IN160 (30~160mm) IN220 (30~220mm)
IN40 | 40 |  | 40 |  | 1,000 | 1 | 
IN50 | 50 | 52mm | 50 |  | 1,000 | 1 | 
IN60 | 60 |  | 60 |  | 1,000 | 1 | 
IN70 | 70 |  | 70 |  | 1,000 | 1 | 
IN80 | 80 |  | 80 |  | 1,000 | 1 | 
IN90 | 90 |  | 90 |  | 1,000 | 1 | 
IN100 | 100 |  | 100 |  | 1,000 | 1 | 
IN110 | 110 |  | 110 |  | 500 | 1 | 
IN120 | 120 |  | 120 |  | 500 | 1 | 
IN130 | 130 |  | 130 |  | 500 | 1 | 
IN140 | 140 |  | 140 |  | 500 | 1 | 
IN150 | 150 |  | 150 |  | 500 | 1 | 
IN160 | 160 |  | 160 |  | 500 | 1 | 
IN180 | 180 |  | 180 |  | 500 | 1 | 
IN200 | 200 |  | 200 |  | 500 | 1 | 
IN220 | 220 |  | 220 |  | 500 | 1 | 

## Slide 29
호그링
C-Ring
사진
사용타카
- 에어타카 JC7C
- 에어타카 JC7
- 에어타카 JC7E
- 에어타카 JC760
사용용도
✽ C자형 핀
✽ C형 핀을 원형으로 감아줌
- 자동차 시트 작업
- 침대 스프링 고정 작업
- 각종 케이지 고정 작업
- 인삼포 작업
- 새장 작업
- 갑각류 포장작업
- 가방 결속 작업
상품특징
- C자형 핀을 타카별로 3mm, 5~6mm, 8mm 원형으로
감아주는 형식입니다.
특수작업 못
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
상품명 | 길이 | 감김폭 | PCS/갑 | 갑/박스 | 사용타카
CR17 | 17 | Ø3 | 10,000 | 1 | JC760
CR24 | 23.9 | Ø5~6 | 10,000 | 1 | JC7C
 |  | Ø8 |  |  | JC7 JC7E

## Slide 30
호그링
C-Ring
특수작업 못
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품

## Slide 31
폴리우레탄 연질 호스
에어호스
재질
우레탄 에어호스
사용용도
- 에어타카와 콤프레셔를 연결시 사용
- 공압 배관용
- 공장 라인
상품특징
- 일반 호스보다 부드러움
- 동계 저온 작업 및 부드러운 라인 작업에 용이
- 내압력, 내진동, 내부식, 내유성 우수
- -20℃ ~ 80℃ 에서 사용가능
기타상품
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
사이즈 | 길이 | 색상
Ø8*5 | 10 | 형광 녹색
 | 15 | 
 | 20 | 
 | 30 | 
 | 50 | 
Ø10*6.5 | 10 | 
 | 15 | 
 | 20 | 
 | 30 | 
 | 50 | 

## Slide 32
폴리우레탄 연질 튜브
에어호스
재질
우레탄 에어호스
사용용도
- 에어타카와 콤프레셔를 연결시 사용
- 공압 배관용
- 공장 라인
상품특징
- 일반 호스보다 부드러움
- 내압력, 내진동, 내부식, 내유성 우수
- -20℃ ~ 80℃ 에서 사용가능
- 사용 길이에 따라 재단하여 사용
기타상품
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
사이즈 | 길이(m)
Ø8*5 | 100
Ø10*6.5 | 100
Ø12*8 | 100

## Slide 33
PVC 파워호스
에어호스
재질
우레탄 에어호스
사용용도
- 에어타카와 콤프레셔를 연결시 사용
- 공장 기계설비
상품특징
- 편사조직으로 내압 및 외압에 강합니다
- 내유, 내후성이 탁월합니다.
기타상품
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
코일 호스
에어호스
재질
우레탄 에어호스
사용용도
- 공장, 자동차 에어라인
- 각종 에어공구
상품특징
- 고무에 비해 가볍습니다.
- 유연성이 매우 좋습니다.
내경 | 길이(m)
Ø10*6.5 | 10
Ø10*6.5 | 15
Ø10*6.5 | 20
Ø10*6.5 | 30
Ø10*6.5 | 50
내경 | 길이(m)
Ø8*5 | 5
Ø8*5 | 7.5
Ø8*5 | 10

## Slide 34
JITOOL Air Grip
JITOOL Air Grip Cool
NBR 장갑
재질
NBR, 나일론 원사
사용용도
- 생산 작업
- 정밀 작업
- 원예, 작물 작업
- 창고내 운반 작업
- 조립 라인 작업
- 레져
상품특징
- 손바닥코팅 면에 자사 고유의 패턴 무늬가 적용되어 미끄럼 방지가
매우 우수합니다.
- 엄선된 원사로 촘촘하게 짜여진 내피는 착용시 뛰어난 그립감과
부드러운 착용감을 제공합니다.
- 우수한 통기성으로 작업 시 손의 피로도를 최소화 합니다.
- 고탄력 손목 밴드는 흘러내림을 방지합니다.
- 맨손보다 편안하고 일반 목장갑보다 안전합니다.
- 오일에도 쉽게 미끄러지지 않아 작업성이 우수합니다.
- 실리콘이 함유되어 있지 않아 지문 및 자국을 남기지않으며
정밀작업에 적합합니다.
- 반복 사용이 가능한 뛰어난 내구성을 지니고 있습니다.
- 공기는 유입하고 땀은 배출하는 통기성이 뛰어납니다.
- DMF를 첨가하지 않아 피부에 무해합니다.
- 하계용은 사계절용에 비해 나일론 원사가 더 얇고 통기성이 매우
뛰어나 여름에도 쾌적한 착용감을 제공합니다.
기타상품
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
상품명 | 길이 | 재질
JITOOL Air Grip | S | 손등 (나일론 원사) 손바닥 (NBR 코팅)
 | M | 
 | L | 
JITOOL Air Grip Cool | S | 
 | M | 
 | L | 
JITOOL Air Grip
(사계절용)
JITOOL Air Grip Cool
(하계용)

## Slide 35
타카 오일
사용용도
- 에어타카 부품 보호
상품특징
- 에어타카 내 고무오링 마모지연
- 에어타카 내 윤활작용
사용법
- 작업전 에어플러그를 통해 1~2초 가량 눌러서 주입
주의사항
- 에어타카에는 반드시 에어타카 전용오일을 사용해야 합니다
타카전용오일 외에 다른 오일을 사용시 타카 고장의 원인이 됩니다.
- 오일 과다 주입시 에어타카 토출구를 통해 오일이 유출 될 수 있습니다.
기타상품
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
콤프 오일
사용용도
- 콤프레셔 부품 보호
상품특징
- 콤프레셔 내 윤활작용을 도와줍니다.
사용법
- 콤프레셔 오일 투입구를 통해 주입
- 오일 주입구에 있는 오일피딩캡을 통해 오일량 체크
주의사항
- 콤프레셔에는 반드시 콤프레셔 전용오일을 사용해야 합니다
콤프레셔 전용오일 외에 다른 오일을 사용시 고장의 원인이 됩니다.

## Slide 36
보안경
재질
- 플라스틱
사용용도
- 각종 이물질로부터 눈 보호
상품특징
- 김서림 방지기능으로 시야가 흐려지지 않습니다.
- 안정적인 착용감을 제공합니다.
- Made In Taiwan.
기타상품
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품
미니 에어건
재질
- 플라스틱, 황동
사용용도
- 이물질 제거
- 에어를 이용한 청소작업
상품특징
- 95mm 길이로 크기가 작으며 밸트 클립이 부착되어
있어 휴대성이 뛰어납니다.
- 황동노즐로 에어노출이 안정적 입니다.
길이 | 95mm
무게 | 55g
노즐 | 황동
압력 | 90psi

## Slide 37
커터칼날
블랙 L타입
재질
- SK2
사용용도
- 절삭용
상품특징
- 초정밀 3단 연마.
- 구성화 열처리로 절삭력이 매우 우수합니다.
- SK단위는 1~7까지 있으며 숫자가 낮을 수록
재질이 우수한 상품입니다.
- Made In Korea.
기타상품
스테이플
네일
코일네일
스틱네일
특수작업 못
기타상품